Лабораторная работа 13

МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ СЛОЖНОЙ РЕАКЦИИ

## 1. Постановка задачи

Составить, решить и исследовать кинетическое уравнение сложной смешанной реакции, протекающей по схеме

Здесь , ,  и  – компоненты химической реакции, , ,  – известные константы скорости реакции соответствующих стадий. Концентрации исходного вещества , промежуточного вещества  и конечных продуктов  и  в момент времени  предполагаются известными.

С этой целью необходимо

- составить математическую модель в виде системы дифференциальных уравнений относительно концентраций реагентов , , , ;

- численно решить систему уравнений при заданных начальных условиях, решение представить графически;

- исследовать поведение концентрации веществ путем изменения начальных концентраций веществ, взаимодействующих в реакции, результаты расчетов представить на графике;

- сделать выводы по работе.

## 2. Сведения из теории

Большинство химических реакций являются сложными, т.е. такими, которые протекают в несколько стадий и при этом могут иметь прямое и обратное направления. Составление кинетических уравнений сложных процессов основано на независимом протекании элементарных реакций.

В сложном химическом процессе одно и то же вещество может принимать участие в качестве исходного и конечного компонента на различных стадиях. Поэтому при составлении кинетических уравнений сложной реакции ее представляют состоящей из нескольких независимо протекающих элементарных реакций и для описания каждой из них используют кинетические закономерности элементарного акта химического превращения.

Полное изменение концентрации -го компонента сложной реакции будет алгебраической суммой скоростей его образования и расходования на всех элементарных стадиях, где участвует в реакции этот компонент. Сложные реакции математически описываются системами дифференциальных кинетических уравнений, количество которых определяется числом реагирующих веществ. В табл.1 приведены примеры сложных химических реакций и соответствующие им кинетические уравнения.

Сформулируем правило составления кинетического уравнения для любого из компонентов. В левой части уравнения пишется производная от концентрации этого компонента по времени (скорость изменения компонента). В правой части уравнения пишется сумма произведений констант скоростей реакции стадий, ведущих от соседних компонент, на соответствующие концентрации. Знаки в правой части определяются по направлению стрелок в ветвях схемы. Если стрелка направлена к данному компоненту, то при соответствующей константе скорости ставится знак «+». Если стрелка направлена от данного компонента, то ставится знак «-». Это правило справедливо при любом числе соседних компонент.

Таблица 1

| Тип реакции | Кинетические уравнения |
| --- | --- |
| Последовательная |  |
| Параллельная |  |
| Смешанная |  |

В табл.1 , ,  – константы скорости реакции соответствующих стадий. В результате образуется система обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Число уравнений в системе равно числу компонент, участвующих в реакции.

Замечание. Необходим контроль правильности составления системы уравнений. А именно, для любого момента  сумма правых частей уравнений должна быть равна нулю. Для кинетических уравнений, приведенных в табл.1, это правило, очевидно, выполняется. Тогда, сумма концентраций всех веществ, участвующих в реакции, является постоянной величиной. Это следует из того, что производная от суммарной концентрации равна нулю.

Решение системы при заданных начальных условиях позволяет определить концентрации всех реагентов в зависимости от времени. В простейших случаях можно применить аналитическое решение системы. В случае сложных схем – численное решение.

Математическая модель сложной реакции описывается системой дифференциальных уравнений -го порядка, которая в общем случае может быть представлена в виде

.

Неизвестными в этой системе являются концентрации  -го компонента, , как функции времени . В момент времени  концентрации компонентов известны; они образуют начальные условия:

, , …, .

Согласно сделанному выше замечанию сумма всех концентраций является постоянной величиной на протяжении всей реакции, тогда справедливо соотношение

.

Решение системы дифференциальных уравнений, удовлетворяющее заданным начальным условиям, получим в Excel методом Эйлера.

Зададимся шагом  изменения аргумента . Величину шага можно будет изменять для получения необходимой точности расчетов. Пусть , и это значение находится в ячейке B1 (см. табл.2).

В колонке C содержатся моменты времени, изменяющиеся от 0 с шагом . Колонки D, E, и т.д. предназначены для хранения концентраций веществ , , … . В ячейках C1, D1, E1, ... содержатся заголовки таблицы. В ячейках C2, D2, E2, ... содержатся начальные значения времени и концентраций веществ.

Таблица 2

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | h | 0,1 | ( | C1 | C2 | … |
| 2 |  |  | 0 | C10 | C20 | … |
| 3 |  |  | 0,1 |  |  | … |
| 4 |  |  | 0,2 |  |  | … |
| 5 |  |  | 0,3 |  |  | … |

В ячейках C3, D3, E3, ... содержатся формулы Эйлера, позволяющие определить концентрации веществ в момент времени на основе концентраций в предыдущий момент времени . Эти формулы в условных обозначениях приведены в табл.3. Вместо функций , , … следует подставить их реальные выражения, содержащиеся в правых частях системы дифференциальных уравнений, а вместо аргументов  – адреса соответствующих ячеек C2, D2, E2, ...

Таблица 3

| C3 | С2 + $B$1 |
| --- | --- |
| D3 | D2 + $B$1 * |
| E3 | E2 + $B$1 * |
| F3 | ... |

Затем эти формулы растягиваются вниз до тех пор, пока не будет получено нужное время. Это время определяется «на глазок» так, чтобы был виден характер изменения концентраций всех веществ, участвующих в реакции. При необходимости его можно увеличить, или уменьшить.

## 3. Пример выполнения лабораторной работы

Требуется провести исследование сложной смешанной реакции, в которой участвуют 4 вещества (исходное , промежуточное  и конечные  и ). Предполагаются известными константы скоростей реакций отдельных стадий , ,  и два набора начальных концентраций веществ , , , , участвующих в реакции. Исходные данные для расчетов приведены в табл.4. Выполнение лабораторной работы предполагается в среде Microsoft.Excel.

Таблица 4

|  |  |  | Набор начальных концентраций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 1 | 0,23 | 0,5 |

Как следует из табл.1, математическая модель сложной смешанной реакции представляет собой систему дифференциальных уравнений

.									(1)

Начальные условия записываются в виде:

, , , .					(2)

Решение задачи (1) – (2) получим в Excel на листе 1 методом Эйлера, как показано в табл.5.

В колонке A разместим наименования параметров, а в колонке B – их значения. Рассмотрим сначала первый набор начальных концентраций веществ.

Таблица 5

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Параметры | Значения | ( | CA | CS | CR | CQ | Сумма |
| 2 | k1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | k2 | 0,2 | 0,1 | 0,900 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 1 |
| 4 | k3 | 0,1 | 0,2 | 0,810 | 0,187 | 0,002 | 0,001 | 1 |
| 5 | CA0 | 1 | 0,3 | 0,729 | 0,262 | 0,006 | 0,003 | 1 |
| 6 | CS0 | 0 | 0,4 | 0,656 | 0,327 | 0,011 | 0,005 | 1 |
| 7 | CR0 | 0 | 0,5 | 0,590 | 0,383 | 0,018 | 0,009 | 1 |
| 8 | CQ0 | 0 | 0,6 | 0,531 | 0,431 | 0,025 | 0,013 | 1 |
| 9 | h | 0,1 | 0,7 | 0,478 | 0,471 | 0,034 | 0,017 | 1 |
| … |  |  | … | … | … | … | … | ... |
| 202 |  |  | 20,0 | 0,000 | 0,006 | 0,663 | 0,331 | 1 |

В блок ячеек C1 : G1 поместим заголовки (наименования времени и концентраций четырех веществ). В блок ячеек C2 : G2 поместим их начальные значения, как показано в табл.6.

Таблица 6

| C2 | 0 |
| --- | --- |
| D2 | = B5 |
| E2 | = B6 |
| F2 | = B7 |
| G2 | = B8 |

Согласно алгоритму метода Эйлера в блок ячеек C3 : G3 поместим формулы, приведенные в табл.7.

Таблица 7

| C3 | = С2 + $B$9 |
| --- | --- |
| D3 | = D2 + $B$9 * (- $B$2 * D2) |
| E3 | = E2 + $B$9 * ($B$2 * D2 – ($B$3 + $B$4) * E2 |
| F3 | = F2 + $B$9 * $B$3 * E2 |
| G3 | = G2 + $B$9 * $B$4 * E2 |

Затем формулы из ячеек блока C3 : G3 копируются вниз, например, до тех пор пока концентрация исходного вещества  не обратится в нуль. При необходимости уменьшим разрядность полученных концентраций до трех знаков после запятой.

Колонка H введена с целью контроля правильности расчетов. В ней содержится сумма всех концентраций. Для этого в ячейку H2 помещается формула = СУММ(D2 : G2), которая копируется на остальные строки таблицы. Поскольку сумма концентраций всех реагирующих веществ должна быть постоянной для любого момента времени, то в колонке H будет содержаться сумма всех начальных концентраций. В данном случае эта сумма равна 1. Если указанное свойство не выполняется, то при составлении кинетических уравнений допущена ошибка, или следует уменьшить шаг интегрирования.

Графики концентраций веществ, участвующих в реакции, в зависимости от времени  приведены на рис.1.

Рис.1. Изменение концентраций реагирующих веществ для 1-го случая

Из рис.1 следует, что концентрация исходного вещества  убывает и приближается к нулю, концентрация промежуточного вещества  сначала возрастает, достигает своего наибольшего значения, а затем убывает и также приближается к нулю. Концентрации конечных продуктов  и  увеличиваются, приближаясь к постоянным ненулевым значениям.

Теперь рассмотрим второй набор начальных концентраций веществ, взятый из табл.4. Для этого скопируем содержимое листа 1 на лист 2 и изменим значения ячеек B5 : B8 на новые значения начальных концентраций, как показано в табл.8.

Таблица 8

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Параметры | Значения | ( | CA | CS | CR | CQ | Сумма |
| 2 | k1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,23 | 0,5 | 3,73 |
| 3 | k2 | 0,2 | 0,1 | 1,900 | 1,070 | 0,250 | 0,510 | 3,73 |
| 4 | k3 | 0,1 | 0,2 | 1,805 | 1,133 | 0,271 | 0,521 | 3,73 |
| 5 | CA0 | 2 | 0,3 | 1,715 | 1,189 | 0,294 | 0,532 | 3,73 |
| 6 | CS0 | 1 | 0,4 | 1,629 | 1,239 | 0,318 | 0,544 | 3,73 |
| 7 | CR0 | 0,23 | 0,5 | 1,548 | 1,283 | 0,343 | 0,556 | 3,73 |
| 8 | CQ0 | 0,5 | 0,6 | 1,470 | 1,322 | 0,368 | 0,569 | 3,73 |
| 9 | h | 0,1 | 0,7 | 1,397 | 1,356 | 0,395 | 0,582 | 3,73 |
| … |  |  | … | … | … | … | … | … |
| 202 |  |  | 20 | 0,000 | 0,013 | 2,221 | 1,496 | 3,73 |

Результаты расчетов должны автоматически измениться в соответствии с новыми значениями начальных концентраций четырех веществ.

Графики концентраций веществ, участвующих в реакции, в зависимости от времени  приведены на рис.2.

Рис.2. Изменение концентраций реагирующих веществ для 2-го случая

Из рис.2 следует, что концентрации исходного и промежуточного веществ  и  с течением времени реакции приближаются к нулю, а концентрации конечных продуктов  и  увеличиваются, приближаясь к постоянным значениям.

Данные колонки H показывают, что система дифференциальных уравнений решена правильно, так как сумма концентраций реагирующих веществ остается постоянной и равной 3,73 для любого момента времени.

## 4. Форма отчета

По результатам выполненной лабораторной работы представляется отчет, в котором должны содержаться следующие пункты:

- Постановка задачи с конкретным содержанием, сформулированным для своего варианта. Исходные данные должны быть представлены в виде табл.4.

- Математическая модель протекания сложной реакции в виде системы дифференциальных уравнений.

- Начальные концентрации реагирующих веществ для первого набора.

- Численное решение системы дифференциальных уравнений при заданных начальных условиях.

- Графическая иллюстрация изменения концентраций веществ.

- Исследование зависимости концентраций от времени для второго набора начальных концентраций веществ. Графическое представление результатов.

- Выводы по результатам исследований.

## 5. Задания к лабораторной работе

Задания приведены на сайте http://gurov.vs58.net/, а вариант определяется в зависимости от номера студента в журнале преподавателя.